附件四：        长春一汽综合利用股份有限公司环境监测方案

| 监测项目 | 监测因子 | 标准限值 | 监测频次 | 取样位置 | 检测单位 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 | COD | 150 | 每2小时1次 | 污水总排放口 | 在线自动监测 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放标准 |
|  |  |  | 每月1次 |  | 第三方检测机构 |  |
|  |  |  | 每天1次 |  | 自测 |  |
|  |  | 500 | 每天1次 | 废液出水口 | 自测 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
|  | NH3-N | 25 | 每2小时1次 | 污水总排放口 | 在线自动监测 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放标准 |
|  |  |  | 每月1次 |  | 第三方检测机构 |  |
|  |  |  | 每天1次 |  | 自测 |  |
|  | 悬浮物 | 200 | 每月1次 | 污水总排放口 | 第三方检测机构 | 《污水综合排放标准》中三级排放标准 |
|  | 色度 | 80 |  |  |  |  |
|  | PH值 | 6-9 |  |  |  |  |
|  | BOD | 60 |  |  |  |  |
|  | 石油类 | 10 |  |  |  |  |
|  | 硫化物 | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 磷酸盐 | 1 |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性 | 10 |  |  |  |  |
|  | 铜 | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 锌 | 5.0 |  |  |  |  |
| 气 | 非甲烷总烃 | 120 | 每季度一次 | 有组织：废液间排口； 无组织：厂界上、下风向 | 第三方检测机构 | 《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准 |
| 声 | 噪声 | 昼70夜55 | 每半年一次 | 东、西、南厂界 | 第三方检测机构 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类 |
|  |  | 昼55夜45 | 每半年一次 | 北侧厂界 | 第三方检测机构 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类区 |
| 土壤和地下水 | 见土壤和地下水监测方案 |  | 每年一次 | 污水处理站院内 | 第三方检测机构 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600—2018、《地下水质量标准》 |

编制日期：2019年1月23日            编制人：杨巍                       联系电话：85906235