长春一汽综合利用股份有限公司

环境信息公开

一、基础信息

单位名称：长春一汽综合利用股份有限公司（以下简称公司）

统一社会信用代码：91220101723195163L

法定代表人：刘志国

生产地址：长春市汽车产业开发区革新路318号

联系方式：0431-85906671

二、排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

废水主要污染物：COD、氨氮；

执行的污染物排放标准：污水处理后经长春市第二污水处理厂处理后排入新开河，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；

执行的排放限值：化学需氧量（COD）为500mg/L；

核定的排放总量：CODcr许可年排放量限值为1518.8677吨 ，氨氮许可年排放量限值为195.283吨；

2020年处理工业废水：2155704吨，排放废水（去除中水）：1929354吨；

2020年年均排放浓度：COD为52.85 mg/L，NH3-N为2.81   mg/L；

2020年排放总量：COD为100.13吨，NH3-N为5.17吨；

2020年没有超标情况发生；

排放方式：连续排放；

排放口数量：废水排放口1个（编号:DW001），废气排放口(编号：DA001）1个。

废气监测:对废乳化液处理中产生的非甲烷总烃进行了四次监测，包括有组织和无组织排放的监测，没有超标情况发生；

噪声监测：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，每半年一次委托第三方监测机构进行监测，2020年没有超标情况发生；

三、防治污染设施的建设和运行情况

废乳化液处理设施2018年8月4日通过环保自主验收，目前运行情况良好。废液处理产生的气体主要为非甲烷总烃，收集后的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排出。

工业废水经生化处理后达标排放，污水总排放口设有污水在线自动监控系统，主要对COD、氨氮、pH、流量等指标进行监测，并与环保部门联网，每两个小时监测一次，由第三方环境监测机构（长天科技）运营，2020年全年系统运行情况良好。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

综合工业废水环评批复文号：长环建【2017】46号；

综合工业废水验收文号：自主验收；

危险废物经营许可证编号：2201060041；

危险废物经营许可证批复文号：吉环审证字[2018]90号。

排污许可证变更情况：公司于2020年3月2日获得长春市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：91220101723195163L001V,行业类别：污水处理及其再生利用，金属废料和碎屑加工处理，危险废物治理，有效期为：2020年3月2日至2023年3月1日。

五、突发环境事件应急预案

编制的《长春一汽综合利用股份有限公司污水处理厂突发环境事件应急预案》，于2018年10月10日实施，并于2018年10月11日在长春市环境监察支队备案；

具体见附件。

六、其他应当公开的环境信息

无

附件一、应急预案文本；

附件二、建设项目环评批复文件；

附件三、环境自行监测方案。

附件四、危险废物经营许可证文本。