长春一汽综合利用股份有限公司

自行监测方案

2022年1月15日

长春一汽综合利用股份有限公司自行监测方案

# 一、企业基本情况

| 企业名称 | 长春一汽综合利用股份有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 长春市汽车产业开发区革新路318号 |
| 组织机构代码 | 72319516-3 | 法人代表 | 刘志国 |
| 环保联系人 | 杨巍 | 联系方式 | 85906235 |
| 所属行业 | 污水处理及其再生利用、危险废物治理、金属废料和碎屑加工处理。 | 生产周期 | 365天 |
| 污染源类型 | 废水国控 |
| 是否委托监测 | 委托监测18项 |
| 自行监测技术手段 | 自动监测2项，手动监测6项，委托监测18项 |
| 产生污染环节及污染物产生情况 |
| 产污环节：污水处理出水 废水污染物：化学需氧量、氨氮、PH值、悬浮物、色度、生化需氧量、石油类、硫化物、磷酸盐、阴离子表面活性剂、铜、锌。 噪声。 废气污染物：非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、硫酸雾。 |
| 污染物处理工艺及污染处理设施建设、运行情况 |
| 长春一汽综合利用股份有限公司位于长春市汽车产业开发区革新路318号，其中污水处理厂建于1986年，厂区占地总面积48911平方米，主要负责处理一汽集团一厂区工业废水，工业废水设计日处理能力为2.5万立方米，污水处理后进入城市管网，再经过长春市第二污水处理厂处理后排入新开河。 污水处理工艺采用活性污泥法；污泥处理工艺采用浓缩脱水处理。该工艺主要由格栅间、提升泵房、曝气沉沙池、调节池、加速澄清池、曝气池、二沉池、消毒池、污泥浓缩脱水机房等9种工艺构筑物组成。处理工艺流程如下： 主要设计参数：曝气沉砂池，水力停留时间为3.25 min，水平流速为0.05m/s；加速澄清池在最大时流量时清水区上升流速为0.87mm/秒，停留时间为1.72小时，曝气池污泥负荷为0.3Kg/Kg.日，污泥浓度为2g/L，曝气时间为4.2小时，二沉池表面负荷0.92 m3/(m2·h)，沉淀时间2 h，水力总停留时间为8小时，污泥停留时间为2小时；污泥浓缩时间为13.5 h，固体负荷40 kg/(m2·d)。 工艺流程图见图1所示。 垃圾外运 垃圾外运 排放 图1 长春一汽综合利用股份有限公司污水处理厂工艺流程图 |
| 污染物排放方式及排放去向 |
| 排放方式及去向：连续排放。进入城市管网经长春市第二污水处理厂处理后进入新开河。 |

# 二、监测点位及编号(监测点位填写具体的点位名称,如“污水总排口”、“2#锅炉排口”、“东侧厂界”等。排口编号填写环保部门为该排口安装的标识牌编号)

| 监测点位1 | 总排污口 | 排口编号1 | WS37-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位2 | 东侧厂界 | 排口编号2 | ZS-001 |
| 监测点位3 | 南侧厂界 | 排口编号3 | ZS-002 |
| 监测点位4 | 西侧厂界 | 排口编号4 | ZS-003 |
| 监测点位5 | 北侧厂界 | 排口编号5 | ZS-004 |
| … |  | … | （如行数不够请自行添加） |
| 点位示意图 |
| （按企业具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污染物排放口及其监测点位的编号及其名称） 北侧厂界▲ZS-004 绿 化 带 ● 一 革 振 绿 WS37-01 ▄ 化 兴 汽 新 带 ▲ZS-003 园 西侧 路 厂界 ▲ 路 东侧ZS-001 林 厂界 绿 化 带 南侧厂界▲ZS-002 创 业 大 街 注：●为污水监测点位 ▲为噪声监测点位 ▄为废气监测点位 |

# 三、监测项目及频次（请按照表格下方的说明填写）

| 监测点位 | 监测项目 | 技术手段 | 监测频次 | 监测方法 | 监测仪器及型号 | 设备型号 | 排放标准 | 排放限值 | 监测结果公开时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排污口 | 化学需氧量 | 自动监测 | 连续监测 | 重铬酸钾法 | 中科天融 | YX-CODcr-Ⅱ | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 500 mg/L | 监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 氨氮 | 自动监测 | 连续监测 | 比色法 | 中科天融 | YX-NH3-N-Ⅱ | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 45mg/L | 监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | PH值 | 自动监测 | 连续监测 | 玻璃电极法 | 便携式多参数测试仪 | HQ30d | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 6-9 | 监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 色度 | 手工监测 | 1次/月 | GB/T11903-1989 | 具塞比色管 |  | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | - | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 悬浮物 | 手工监测 | 1次/月 | GB/T11901-1989 | 电子天平 | ME204 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 400 mg/L | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 生化需氧量 | 手工监测 | 1次/月 | HJ505-2009 | 便携式多参数测试仪 | HQ30d | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 300 mg/L | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 石油类 | 手工监测 | 1次/月 | HJ 637-2018 | 红外分光测油仪 | OIL 480 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 20 mg/L | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 硫化物 | 手工监测 | 1次/月 | HJ/T60-2000 | 可见分光光度计 | 721N | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | - | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 总磷 | 手工监测 | 1次/月 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 721N | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | - | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
|  | 化学需氧量 | 手工监测 | 1次/日 | HJ 828-2017 | 酸式滴定管 |  | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 500 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 手工监测 |  | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 721N |  |  |  |
| 总排污口 | 阴离子表面活性剂 | 手工监测 | 1次/月 | GB/T7494-1987 | 可见分光光度计 | 721N | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | - | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 铜 | 手工监测 | 1次/月 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | - | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 总排污口 | 锌 | 手工监测 | 1次/月 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880 | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | - | 采样后十日内，监测完成后次日公开 |
| 东侧厂界 | 噪声 | 手工监测 | 1次/半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 （杭州爱华仪器有限公司） | AWA6228+ | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | 昼间65Db,夜间55dB | 采样后3日内，监测完成后次日公开 |
| 西侧厂界 | 噪声 | 手工监测 | 1次/半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 （杭州爱华仪器有限公司） | AWA6228+ | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | 昼间65Db,夜间55Db | 采样后3日内，监测完成后次日公开 |
| 南侧厂界 | 噪声 | 手工监测 | 1次/半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 （杭州爱华仪器有限公司） | AWA6228+ | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | 昼间65Db,夜间55dB | 采样后3日内，监测完成后次日公开 |
| 北侧厂界 | 噪声 | 手工监测 | 1次/半年 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 多功能声级计 （杭州爱华仪器有限公司） | AWA6228+ | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | 昼间65Db,夜间55dB | 采样后3日内，监测完成后次日公开 |
| 废气排口 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017 | 气相色谱仪（浙江福立分析仪器股份有限公司） | GC9790Ⅱ | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 120mg/Nm3 |  |
| 废乳化液处理厂房排口 | 硫酸雾 | 手工监测 | 1次/半年 | 铬酸钡分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)（国家环境保护总局编，中国环境出版集团出版，2003年）第五篇 第四章 四（一） | 紫外可见分光光度计 （上海元析仪器有限公司） | UV-5500PC | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 70mg/Nm3 |  |
| 厂界上风向一个，下风向三个 | 非甲烷总烃 | 手工监测 | 1次/季 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017 | 气相色谱仪（浙江福立分析仪器股份有限公司） | GC9790Ⅱ | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 4mg/Nm3 |  |
|  | 臭气浓度 | 手工监测 | 1次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993 | - | - | 恶臭污染物排放标准（GB 14554-93） | 20 |  |
|  | 硫化氢 | 手工监测 | 1次/半年 | 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局编，中国环境出版集团出版，2003年）第三篇 空气质量监测 第一章 十一（二） | 紫外可见分光光度计 （上海元析仪器有限公司） | UV-5500PC | 恶臭污染物排放标准（GB 14554-93） | 0.06mg/Nm3 |  |
|  | 氨 | 手工监测 | 1次/半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度HJ 534-2009 | 紫外可见分光光度计 （上海元析仪器有限公司） | UV-5500PC | 恶臭污染物排放标准（GB 14554-93） | 1.5mg/Nm3 |  |
| 金属厂厂界上风向一个，下方向三个 | 颗粒物 | 手工监测 | 1次/半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 | 电子分析天平 (华志（福建）电子科技有限公司) | PT-104/55S | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 1mg/Nm3 |  |
| 雨水排口 | COD | 手工监测 | 每季度一次 |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 如行数不够请自行添加；

- 监测点位：应与表二中填写的监测点位一致；

- 监测项目：根据行业标准、环评批复和环保主管部门监管要求确定；

- 技术手段：填“手工监测”或“自动监测”；

- 监测频次：填“连续监测”、“1次/日”、“1次/周”、“1次/月”、“1次/季”等。自动监测的，全天连续监测。手工监测的，废水中化学需氧量、氨氮每日监测，其他污染物每月至少监测1次；废气中二氧化硫、氮氧化物每周至少监测1次，颗粒物每月至少监测1次，其他污染物每季度至少监测1次；规模化畜禽养殖场每月至少监测1次；厂界噪声每季度至少监测1次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行；

- 监测方法：企业自行监测应当遵守环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准；

- 排放标准：如《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009），《污水综合排放标准》（DB31-199/2009）等；

- 排放限值：要注明排放限值的单位，如“150mg/L”、“900mg/m3”等；

- 监测结果公开时限：手工监测应“监测完成后次日公开”,自动监测结果应“实时公开”。

# 四、质量控制措施（请填写具体的质控措施）

（一）废水污染物自动监测质量保证措施 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007的要求，严格进行自动监控设备的日常运行管理，以保证废水污染物自动监测设备的正常运行及自动监测数据的有效性。具体保证措施见下表。 废水污染物自动监测质量保证措施 工作内容 保证措施 运行与日常维护 站房、辅助设备 保持站房清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常 采水、排水及内部管路 定期维护和清洁，保证内部管路畅通，防止堵塞和泄露 自动分析仪 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器 电路、仪器传输 保持电路、仪器传输系统正常工作 维护工作量 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007中对自动监控仪器的日常运行与维护的要求定时远程监控及对自动监控仪器设备进行现场维护 校验 每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样实验，每季度各进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，实验结果各项指标均应满足相关技术规范要求 检修 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007中标准6的要求，对系统进行检修，更换后的仪器和修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标要达到相关技术规范要求 质量控制和质量保证 操作人员 操作人员经过培训考核合格，持证上岗，且专业能力证书在有效期内 标准溶液 定期对标准溶液进行核查，结果符合要求 数据准确性 仪器技术指标 自动监测仪器的各项性能指标应在《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007表1中规定的范围内 平均无故障连续运行时间 COD平均无故障连续运行时间大于等于360小时/次，其余项目平均无故障连续运行时间大于等于720小时/次 数据数量要求 在连续排放的情况下，COD自动监测仪和氨氮自动分析仪至少每4时获得一个监测值，每天保证有5个测试数据，PH值和流量至少每10分钟获得一个监测值； 在间歇排放的情况下，COD自动监测仪和氨氮自动分析仪获得的数据要不小于污水累计排放小时数，PH值和流量监测数据数不小于污水累计排放小时数的6倍 运转率 设备运转率要达到90%以上，以保证监测数据的数量要求 1、废水污染物自动监测质量保证措施 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007、《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007的要求，严格进行自动监控设备的日常运行管理，以保证废水污染物自动监测设备的正常运行及自动监测数据的有效性。具体保证措施见表2。 表3 废水污染物自动监测质量保证措施 工作内容 保证措施 运行与日常维护 站房、辅助设备 保持站房清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常 采水、排水及内部管路 定期维护和清洁，保证内部管路畅通，防止堵塞和泄露 自动分析仪 定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器 电路、仪器传输 保持电路、仪器传输系统正常工作 维护工作量 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T 355-2007中对自动监控仪器的日常运行与维护的要求定时远程监控及对自动监控仪器设备进行现场维护 校验 每月至少进行一次实际水样比对实验和质控样实验，每季度各进行一次重复性、零点漂移和量程漂移试验，实验结果各项指标均应满足相关技术规范要求 检修 按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T 355-2007中标准6的要求，对系统进行检修，更换后的仪器和修复后的仪器在运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标要达到相关技术规范要求 质量控制和质量保证 操作人员 操作人员经过培训考核合格，方能上岗，且专业能力证书在有效期内 标准溶液 定期对标准溶液进行核查，结果符合要求 数据准确性 仪器技术指标 自动监测仪器的各项性能指标应在《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007表1中规定的范围内 平均无故障连续运行时间 COD平均无故障连续运行时间大于等于360小时/次，其余项目平均无故障连续运行时间大于等于720小时/次 数据数量要求 在连续排放的情况下，COD自动监测仪和氨氮自动分析仪至少每小时获得一个监测值，每天保证有24个测试数据，PH值和流量至少每10分钟获得一个监测值； 在间歇排放的情况下，COD自动监测仪和氨氮自动分析仪获得的数据要不小于污水累计排放小时数，PH值和流量监测数据数不小于污水累计排放小时数的6倍 运转率 设备运转率要达到90%以上，以保证监测数据的数量要求 在进行具体监测工作时，应使用统一和公认的方法和程序，应以国家标准方法为首选方法，要随着时代的发展及时淘汰陈旧落后的监测方法和监测标准，尽量使用先进的、正确的方法来进行监测。 2、数据处理和综合评价质量保证 在水质样品测定中，误差总是存在的，在实际分析中并不能得到准确无误的真值，测定中的数据只能做出相对准确的估计。所以定量分析的结果必然存在不确定度，需要对实验得到的数据进行分析，判断数据的可靠性和代表性。数据处理包含的主要内容有，监测数据的记录整理、监测数据有效性检查、监测数据离群性检查、监测数据统计检验、监测数据方差分析。 （三）手工监测承担单位和自动监控系统运行维护单位 手工监测承担单位为长春一汽综合利用股份有限公司污水处理厂、委托监测由第三方检测单位承担，自动监控系统运行维护由长天科技有限公司承担。 （四）手工监测质量保证措施 1.严格执行监测方案 建立技术档案，认真如实填写各项监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。系统技术文件的健全是对监测仪器进行科学管理的体现， 1.1技术档案内容 （1）设备的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录； （2）标准液体的购置记录和配置记录； （3）设备的校准的例行检查和记录表； （4）各种仪器的操作、使用、维护规范。 （5）定期整理数据，刻录光盘备份，保证原始记录的完整性和不可改性，并进行资料的分类整理归档。 1.2技术档案基本要求 （1）档案中的表格采用统一的标准表格； （2）记录清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字； （3）可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价； （4）与仪器相关的记录放置在现场，所有记录均妥善保存。 2.监测人员经考核持证上岗 操作人员必须正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范。

长春一汽综合利用股份有限公司（公章）

2022年1月15日

# Text boxes

工业废水

格栅机

曝气沉砂池

调节池

除油沉淀池

生活污水

格栅机

曝气沉砂池

曝气池

二次沉淀池

带式压滤机

污泥储池

废乳化液处理线

监测站房

总排污口

鼓风机房

北曝气池

北二沉池

办公楼

南二沉池

南曝气池