长春一汽综合利用股份有限公司

环境信息公开

一、基础信息

单位名称：长春一汽综合利用股份有限公司（以下简称公司）

统一社会信用代码：91220101723195163L

法定代表人：刘志国

生产地址：长春市汽车产业开发区革新路318号

联系方式：0431-85906329

二、排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

废水主要污染物：COD、氨氮；

根据排污许可证要求，污水处理执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，污水处理后进入城市管网再经长春市第二污水处理厂处理后排入新凯河；

执行的排放限值：化学需氧量（COD）为400mg/L；氨氮为30mg/L（长春市第二污水处理厂进水要求）；

核定的排放总量：CODcr许可年排放量限值为2920吨 ，氨氮许可年排放量限值为219吨；

2022年处理工业废水：1973234吨，排放废水：1787138吨；

2022年年均排放浓度：COD为46.02mg/L，NH3-N为3.4mg/L；

2022年排放总量：COD为91.15吨，NH3-N为6.48吨；

2022年没有超标情况发生；

排放方式：连续排放；

排放口数量：废水排放口1个（编号:DW001），废气排放口(编号：DA001）1个。

废气监测:对废乳化液处理中产生的非甲烷总烃进行了四次监测，包括有组织和无组织排放的监测，没有超标情况发生；

噪声监测：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，每半年一次委托第三方监测机构进行监测，2022年没有超标情况发生；

三、防治污染设施的建设和运行情况

废乳化液处理设施2018年8月4日通过环保自主验收，目前运行情况良好。废液处理产生的气体主要为非甲烷总烃，收集后的废气经活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排出。

工业废水经生化处理后达标排放，污水总排放口设有污水在线自动监控系统，主要对COD、氨氮、pH、流量等指标进行监测，并与环保部门联网，每两个小时监测一次，由第三方环境监测机构（吉林省同明环境工程有限公司）运营，2022年全年系统运行情况良好。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

综合工业废水环评批复文号：长环建【2017】46号；

综合工业废水验收文号：自主验收；

危险废物经营许可证编号：2201060041；

危险废物经营许可证批复文号：吉环审证字[2021]64号。

排污许可证变更情况：公司于2022年12月09日变更长春市生态环境局颁发的排污许可证，变更内容为补充完善总磷和总氮的年排放量限值，证书编号：91220101723195163L001V；行业类别：污水处理及其再生利用，危险废物治理；有效期为：2022年12月9日至2027年12月8日。

五、突发环境事件应急预案

2021年对《长春一汽综合利用股份有限公司污水处理厂突发环境事件应急预案》重新修订，于2021年9月28日在长春市生态环境保护综合行政执法支队备案；

具体见附件。

六、其他应当公开的环境信息

无

附件一：应急预案文本；

附件二：建设项目环评批复文件；

附件三：环境自行监测方案。

附件四：危险废物经营许可证正本；

附件五：排污许可证正本；

长春一汽综合利用股份有限公司

2023年5月8日